## Slide 1: AvionCPU: Verilog ile Von Neumann Mimarisine Sahip İşlemci Tasarımı
Enes Orhan
Gömülü Sistem Uygulamaları – Marmara Üniversitesi
Haziran 2025

## Slide 2: Projenin Amacı
Basit bir CPU tasarımı gerçekleştirmek
Von Neumann mimarisini anlamak ve uygulamak
Verilog ile RTL seviyesinde işlemci mimarisi oluşturmak
ALU, RAM, Register ve Kontrol Birimlerini entegre etmek

## Slide 3: Von Neumann Mimarisi Nedir?
Bellek ve komutların aynı yerde tutulduğu mimari
CPU’nun belleğe erişimi kontrol birimi aracılığıyla yapması
Komut akışı: Fetch → Decode → Execute

## Slide 4: AvionCPU Bileşenleri
Registers: PC, ACC, IR, State
ALU: Toplama, Çıkarma, Çarpma
RAM: 64 hücreli, 10-bit genişlik
FSM: 5 durumlu durum makinesi
Instruction Set: LOD, STO, ADD, SUB, MUL, JMP, JMZ, NOP, HLT

## Slide 5: Komut Yapısı (Instruction Format)
Toplam 10 bit[9:6] → Opcode (komut)
[5:0] → Address (hedef adres)
Örnek: 0000_110010 = LOD 50

## Slide 6: Durum Makinesi (FSM)
5 Durum:
0 → Fetch
1 → Decode
2 → Yorumlama (Opcode analizi)
3 → Execute
4 → Halt
Durumlara göre modüller aktif hale gelir.

## Slide 7: Test Case 1 – Toplama İşlemi
Bellek [50] = 5, [51] = 10
Komutlar: LOD 50 → ADD 51 → STO 52 → HLT
Beklenen sonuç: RAM[52] = 15
Test başarıyla tamamlandı.

## Slide 8: WaveForm Test Case 1
RAMWr, 1 olduğunda data_toRAM değerinde 15 (HEX: f) görünüyor.
Burada IRNext’te de göründüğü üzere 52 (HEX: 34) numaralı adrese 15 değerinin yazıldığı görüntülenmektedir.

## Slide 9: WaveForm Test Case 2
RAMWr, 1 olduğunda data_toRAM değerinde 50 (HEX: 32) görünüyor.
Burada IRNext’te de göründüğü üzere 52 (HEX: 34) numaralı adrese 50 değerinin yazıldığı görüntülenmektedir.

## Slide 10: Kazanımlar ve Sonuç
Verilog ile işlemci tasarımı pratiği
ALU ve RAM mimarisinin kontrolü
FSM tasarım yetkinliği
Instruction cycle detaylarının kavranması
Başarıyla tamamlanan simülasyonlar

## Slide 11: Teşekkürler
Sunumunuzu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı alabilirim.